## Slide 1
연구 진행 발표
인과구조 품질에 따른
제조 공정 개입 추천의 신뢰성 평가
전체 그래프 정확도와 의사결정 핵심 경로 정확도의 비교
닦고조이고기름치자
오성민 · 황주희 · 정창민
2026. 09
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 2
02
왜 “전체 정답률”만으로는 부족할 수 있는가
제조공정의 목적은 그래프를 맞히는 일이 아니라, 이상 공정을 안전하게 복구하는 일이다
공정 이상 발생
조작변수
핵심 공정변수
목표변수
Graph A
전체 관계는 많이 맞혔지만
핵심 경로를 틀린 그래프
Graph B
전체 관계는 조금 덜 맞혔지만
핵심 경로를 맞힌 그래프
실제 복구 성능은 Graph B가 더 좋을 수도 있다
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
02
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 3
03
핵심 연구 질문
전체 인과그래프 복원 정확도와 의사결정 핵심 경로 정확도 중 무엇이 공정 복구 성능을 더 잘 설명하는가
“얼마나 많이 틀렸는가보다
어디를 틀렸는가가 더 중요할 수 있다.”
연구 가설
핵심 경로 정확도가
Recovery / Safety와
더 강한 관계를 보일
가능성
단, 아직 결과가 없으므로 가설로 검증한다
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
03
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 4
04
전체 연구 파이프라인
Counterfactual은 개입안을 만드는 방법이며, 후속 과제는 “공정 복구를 위한 개입 추천”이다
TEP 공정 데이터
5개 인과관계
구조 추정
GT 없이
설정 최적화
구조 품질 평가
SCM과
반사실적 개입 생성
TEP Simulator
Recovery / Safety
비교
① 전체 그래프 정확도: F1, SHD
② 의사결정 관련 핵심 경로 정확도
두 정확도 중 어느 쪽이 실제 복구 성능을 더 잘 설명하는지 비교
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
04
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 5
05
데이터와 정답 인과구조 정렬
데이터와 정답 그래프의 변수 구성을 맞추는 작업 Alignment
원본 TEP 데이터
1499행 × 32열
불필요한 index 열 제거
31개 공정 변수
평가용 GT
31변수 · 28 causal edges
원래 GT: 33변수 · 32 causal edges
X27, X31 제거
분석 데이터와 GT의 변수 구성을 일치
공통 전처리: Z-score 표준화 | 변수 단위와 크이 차이를 줄여 평균 0, 표준편차 1의 공통 척도로 변환
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
05
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 6
06
왜 서로 다른 5개 알고리즘을 사용하는가
한 명의 “1등”을 뽑기보다, 서로 다른 품질과 오류 패턴의 그래프를 확보한다
PC-stable
독립성 검사를 반복해
불필요한 연결을 제거
BOSS
여러 그래프 후보를 탐색해
데이터에 맞는 구조를 찾음
DirectLiNGAM
분포의 비대칭성을 이용해
인과 방향을 추정
DAGMA
수학적 최적화로
순환 없는 그래프를 학습
PCMCI+
과거와 현재의 관계를 비교해
시간지연까지 고려
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
06
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 7
07
공정한 실험을 위한 설정 원칙
정답을 보고 설정을 고르면 실제 성능을 공정하게 평가할 수 없다
초기 기준 설정
Initial Baseline
사전에 결정한 설정
설정 민감도 확인
Sensitivity Analysis
결과가 얼마나 흔들리는지 확인
GT 없이 최적화
Optimized Configuration
안정성·데이터 특성으로 결정
설정 고정
Freeze
그 다음 GT로 최종 평가
중요: Sensitivity에서 GT 점수가 더 좋아 보여도, 그 결과를 보고 대표 설정을 사후 변경하지 않는다.
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
07
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 8
08
구조 복원 성능을 읽는 방법
연결을 맞혔는지와 방향까지 맞혔는지를 구분해 평가한다
GT
A → B
예측 1
A → B
예측 2
A ← B
예측 3
A B
Skeleton: 두 변수가 연결되어 있는가
Directed: 원인 → 결과 방향까지 맞혔는가
F1 ↑ 찾은 관계의 정확성과 빠짐없는 정도를 함께 반영
SHD ↓ 정답 그래프로 바꾸기 위해 필요한 수정 횟수
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
08
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 9
09
현재 결과: PC-stable과 BOSS
두 알고리즘의 초기 설정과 구조 복원 지표 비교
PC-stable
초기 설정
alpha = 0.05 · Fisher-Z
Skeleton F1
0.3099
Directed F1
0.0896
SHD
57
BOSS
초기 설정
penalty_discount = 2 · SEM-BIC
Skeleton F1
0.2909
Directed F1
0.0935
SHD
89
더 좋은 sensitivity 결과가 있었지만, GT 확인 후 대표 설정을 바꾸지는 않았다.
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
09
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 10
10
현재 결과: DirectLiNGAM · DAGMA · PCMCI+
낮은 초기 성능은 코드 실패로 단정하지 않고, 알고리즘 가정과 TEP 공정 특성의 차이도 함께 진단한다
DirectLiNGAM
150 edges
Skeleton F1 0.191
Directed F1 0.090
SHD 153
DAGMA
29 edges
Skeleton F1 0.281
Directed F1 0.035
SHD 48
PCMCI+
tau_max=3, pc_alpha=0.05
Raw 123 relations
시간지연 77 · 동시점 46
평가용 57 edges
TEP에는 강한 시간적 자기상관과 폐루프 제어가 존재한다.
DirectLiNGAM에 필요한 비가우시안 특성이 약하게 나타날 가능성도 확인했다.
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
10
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 11
11
현재 결과의 해석과 다음 단계
초기 기준 결과만으로 연구를 결론내릴 수 없으며, GT를 보지 않는 최적화가 필요하다
현재 위치
초기 F1은 대체로 0.2~0.3 수준
알고리즘별 오류 패턴을 확인 중
다음 단계
GT 없이 설정을 합리적으로 개선
서로 다른 품질의 그래프 5개 확보
연구 실패가 아니라
검증 가능한 그래프 범위를 넓히는 단계
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
11
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 12
12
향후 분석: 공정 복구를 위한 개입 추천
Fault · Action · Target을 정한 뒤, 5개 Optimized Graph를 모두 SCM과 Simulator 검증에 사용한다
Fault
어떤 이상을 복구?
Action
무엇을 조절?
Target
무엇을 정상화?
SCM
수식으로 표현
Counterfactual
개입안 생성
TEP Simulator
실제 반응 검증
최종 비교
전체 그래프 정확도 ↔ Recovery / Safety
핵심 경로 정확도 ↔ Recovery / Safety
핵심 경로 정확도가 전체 F1 이후에도 추가 설명력을 주는지 검증한다.
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
12
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.

## Slide 13
13
현재 위치와 다음 단계
완료
✓ TEP 데이터와 GT 정렬
✓ 공통 전처리
✓ 5개 인과구조 추정 알고리즘 실행
✓ 초기 구조복원 성능 평가
✓ 설정 민감도 및 재현성 확인
✓ 알고리즘별 문제점 진단
다음
1. GT 없이 알고리즘 최적화
2. Optimized Graph 5개 확정
3. 핵심 인과경로 정확도 계산
4. SCM·반사실적 개입 생성
5. TEP Simulator로 Recovery / Safety 평가
6. 두 정확도 지표의 설명력 비교
우리는 가장 정확한 그래프 하나가 아니라, 실제 공정 의사결정의 신뢰성을 결정하는 인과구조 정확도의 종류를 검증한다.
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
13
Notes: Source: 사용자 제공 연구 진행 발표 원고. 수치와 연구 설계는 원고 기준.