## Slide 1
PAPER REVIEW · 10 MIN
행사 교통정체의
두 번째 파동
Predicting and visualizing traffic congestion in the presence of planned special events
행사 종료 후 유출 정체를 예측하는 통합 접근
Simon Kwoczek · Sergio Di Martino · Wolfgang Nejdl
Journal of Visual Languages and Computing 25 (2014) 973–980
DOI 10.1016/j.jvlc.2014.10.028 · Short Paper
리뷰 팀: 발표자 · 대상 팀: 연구실 구성원
01 / 10
Notes: Source: attached paper p. 973. Bibliographic metadata: Simon Kwoczek, Sergio Di Martino, Wolfgang Nejdl, Journal of Visual Languages and Computing 25 (2014) 973–980, DOI 10.1016/j.jvlc.2014.10.028.

## Slide 2
02 · 흐름
10분 발표의 구성
PAPER REVIEW
02 / 10
핵심 메시지
반복 정체는 학습할 수 있다.
PSE의 유출 정체는 유입 정체로 추정한다.
01:00
문제
기존 시스템이 놓친 비반복 정체
03:00
핵심 아이디어
유입 avgdelay로 유출 avgdelay 추정
06:30
결과
29개 행사, RMSE 비교
08:30
리뷰
정확도 개선과 일반화 한계
Notes: Source: paper Sections 1–6, pp. 973–979. Timing is presentation framing.

## Slide 3
03 · 문제
반복 정체는 예측했지만, 행사 정체는 놓쳤다
PAPER REVIEW
03 / 10
기존 상용 시스템은 과거 패턴이 반복되는 출퇴근 정체는
예측했지만, 콘서트·경기 같은 PSE의 종료 후 정체는
사전에 예측하지 못했다.
논문의 예측 대상
행사 종료 후 관객이 한꺼번에 빠져나가는
‘두 번째 정체 파동’
이 분야의 목적은 도로별 지연을 미리 알아
더 빠른 경로와 대응을 선택하는 것이다.
Notes: Source: paper pp. 973–974. Commercial systems can learn recurring congestion but cannot predict non-recurring congestion from planned special events. The paper focuses on the outbound wave after an event.

## Slide 4
04 · 관찰
PSE는 두 개의 정체 파동을 만든다
PAPER REVIEW
04 / 10
행사 전
유입 정체
관객이 행사장으로 이동
행사
시작
행사 후
유출 정체
관객이 동시에 귀가
핵심 전환
행사 전 유입 정체를 관측하면, 행사 후 유출 정체를 준비할 수 있다.
Notes: Source: paper p. 975, Fig. 2. The event day shows an inbound peak before the start and an outbound peak after the concert ends. The diagram is a simplified editable restatement of the paper's observation.

## Slide 5
05 · 핵심 아이디어
유입 정체를 행사 규모의 대리변수로 쓴다
PAPER REVIEW
05 / 10
CIPA
ŷ_out = 1/k Σ y_out,j
j ∈ Nₖ(x)
x
행사 카테고리 + 행사 전 유입 avgdelay
Nₖ(x)
입력 x와 가장 가까운 과거 k개 행사
ŷ_out
이웃 행사들의 유출 avgdelay 평균
평가식
RMSE = √(1/N · Σ(yᵢ − ŷᵢ)²) 낮을수록 오차가 작다
Notes: Source: paper p. 976 (CIPA and K-NN regression) and p. 978, Eq. (1) (RMSE). The notation is a compact restatement; reported results use k=5.

## Slide 6
06 · 보조 장치 1
CBMA는 행사 전에 기준선을 만든다
PAPER REVIEW
06 / 10
카테고리별 과거 유출 패턴을 평균화하면
행사 당일 유입을 기다리지 않고 예측할 수 있다.
Concert
18개
유출 강함 11개
Entertainment
6개
유출 강함 1개
Sport
2개
두 행사 모두 유사
Comedy
3개
유의미한 상승 없음
리뷰 포인트
사전 예측에는 강하지만, 같은 카테고리 안의 관객 규모 차이는 반영하기 어렵다.
Notes: Source: paper pp. 975–976, Fig. 3. Exact category counts: 18 concerts, 6 entertainment events, 2 sporting events and 3 comedy events. The paper reports 11 concerts with strong outbound congestion, 1 entertainment event with outbound congestion, comparable behavior for both sports events, and no significant rise for comedy events.

## Slide 7
07 · 보조 장치 2
예측값을 도로와 지도에 얹는다
PAPER REVIEW
07 / 10
1
세그먼트 선택
같은 카테고리 또는 K-NN 이웃 행사 중 절반 이상에서 막힌 도로만 선택
2
DM 지표
예측 지연을 도로 길이에 나눠 seconds/meter로 표현
3
GUI
Google Earth 위에 혼잡 구간과 심각도를 레이어로 표시
Mark Knopfler 사례: 약 2,000 m 구간에 DM ≈ 1 s/m
Notes: Source: paper p. 976 (segment selection and DM index) and p. 977, Fig. 4 (Google Earth GUI). The Mark Knopfler example reports a severity index of about 1 s/m over segments covering about 2000 m.

## Slide 8
08 · 결과
CIPA는 RMSE를 1230초까지 낮췄다
PAPER REVIEW
08 / 10
실험
Cologne LANXESS arena · 7개월 · PSE 29개
50GB 교통 데이터 · leave-one-out cross validation
접근
RMSE (초)
의미
Zero
1918
현재 상용 기준
Start
2095
유입=유출 가정
CBMA
1364
카테고리 평균
CIPA
1230
카테고리+유입
CIPA 1230초
Zero 대비 오류 35% 감소
Start 대비 오류 41% 감소
카테고리별로는 CBMA가 더 나은 경우도 있다: Sport 80초 vs 418초.
Notes: Source: paper pp. 977–979, Fig. 5 and Fig. 6. RMSE: Zero 1918 s, Start 2095 s, CBMA 1364 s, CIPA 1230 s. CIPA reduces error by 35% vs Zero and 41% vs Start. Sport category: CBMA 80 s vs CIPA 418 s.

## Slide 9
09 · 핵심 정리
① 문제 · ② 아이디어 · ③ 결과
PAPER REVIEW
09 / 10
①
문제
기존 시스템은 반복 정체는 예측했지만, PSE 유출 정체는 놓쳤다.
②
아이디어
행사 카테고리와 유입 avgdelay를 K-NN으로 묶어 유출 avgdelay를 추정한다.
③
결과
CIPA RMSE 1230초. Zero 1918초 대비 오류 35% 감소.
한 문장: 유입 정체를 이용하면 행사 후 도시 도로 지연을 미리 그릴 수 있다.
Notes: Archive summary combining the required review elements ① problem, ② core idea and ③ quantified result. Sources: paper pp. 973–979.

## Slide 10
10 · 마무리
아이디어는 설득력 있지만, 범위는 제한적이다
PAPER REVIEW
10 / 10
기여
유입 정체를 이용해 유출 정체를 예측하는 연결을 제시했다
한계
한 경기장 · 7개월 · 29개 행사
실제 관객 수 미관측 · 카테고리별 승자 상이
리뷰 결론
정확도 개선은 확인됐지만, 도시 전체의 일반 해법으로 확대 해석하기엔 데이터 범위가 좁다
Q&A
Notes: Source: paper pp. 979–980. The paper reports up to 35% improvement over state-of-the-art and up to 41% over Start, but no definitive winner between CBMA and CIPA across categories. Limitations are reviewer synthesis from the dataset scope and future work.