## Slide 1
DAT 8기 캡스톤 프로젝트 중간발표
TEP 제조공정 인과구조 기반
개입 추천 연구
구조 평가와 SCM 연결 설계
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민
2026. 10. 07
Notes: 안녕하세요, 닦고조이고기름치자 팀입니다. TEP 공정에서 인과그래프의 어떤 정확도가 개입 추천 성과를 더 잘 설명하는지를 다루는 연구의 중간 진행 상황을 발표드리겠습니다.

## Slide 2
CONTENTS
목차
1
연구 배경
2
연구 목적 및 연구 질문
3
선행연구 분석
4
조사 및 분석 데이터 소개
5
연구 모형 설계
6
중간 분석 결과
7
남은 과제 및 보완 방향
8
추진 일정

## Slide 3
연구 배경
그래프 전체 정확도만으로 개입 결과를 알 수 있을까?
일반적인 구조 평가
Skeleton F1, Directed F1, SHD
그래프 전체의 정확도를 요약
오류가 어디에 있는지는 구분하지 않음
개입 의사결정에서 중요한 것
조작변수(Action)에서 목표 측정변수(Target)로 가는 경로
오류가 핵심 경로에 있는지에 따라 추천과 복구 결과가 달라질 가능성
TEP에서 전체 그래프 정확도 vs Task 관련 구조 정확도를 구분해 평가하고,
어느 쪽이 복구(Recovery)·안전(Safety) 성과와 더 밀접한지 검증
Notes: 복잡한 공정에서는 실제 인과구조를 완전히 알 수 없고, 추정 그래프에는 누락·추가·방향 반전·방향 미정 오류가 남습니다. 같은 오류 수라도 조작변수에서 목표 측정변수로 가는 핵심 경로에 있는지에 따라 영향이 달라질 수 있다는 것이 출발점입니다.

## Slide 4
연구 목적 및 연구 질문
연구 질문: 어느 구조 정확도가 성과를 더 잘 설명하는가
RQ1
일곱 개의 causal discovery 알고리즘은 TEP GT의 전체 연결과 방향을 얼마나 복원하는가?
완료
RQ2
고정된 Action–Target Task에 필요한 GT 방향 경로와 관련 구조를 얼마나 복원하는가?
Task·GT 구조 정리 완료
최종 점수·해석 후속
RQ3
전체 그래프 정확도와 Task 관련 구조 정확도 중 어느 것이 SCM 기반 추천의 Recovery·Safety를 더 잘 설명하는가?
향후 검증 과제
Notes: RQ1은 완료, RQ2는 Task 집합과 GT 구조 정리까지 완료, RQ3는 가설이자 향후 검증 과제입니다. 현재 결과로 어느 지표가 우월하다고 결론 낼 수 없습니다.

## Slide 5
선행연구 분석
선행연구와 본 연구의 위치
1
Downs & Vogel (1993)
TEP를 공정 전체의 제어 전략 연구용 화학공정 모사 문제로 제시
2
CIPCaD-Bench
TEP 정상 운전 데이터를 인과구조 발견 벤치마크로 재구성, GT 제공
3
causRCA
추정 그래프의 정확도가 근본 원인 분석(RCA) 성능에 미치는 영향 분석
본 연구의 차별점
그래프 전체 정확도 vs Task(조작변수–목표 측정변수 쌍) 관련 구조 정확도를 구분
추정 그래프 기반 추천 조작을 Simulator에 적용해 복구·안전 성과와의 관계 비교
Notes: TEP는 Downs & Vogel의 공정 제어 문제, CIPCaD-Bench는 인과구조 발견용 벤치마크와 GT 제공, causRCA는 그래프 정확도가 RCA 성능에 미치는 영향을 분석했습니다. 본 연구는 이를 개입 추천으로 확장합니다.

## Slide 6
조사 및 분석 데이터 소개
TEP 정상 운전 데이터와 평가용 GT
1,499 × 31
정상 운전 행 × 변수
22 + 9
XMEAS 측정변수 + XMV 조작변수
28
31×31 GT의 방향 간선 수
변수 제외
값이 일정한 X27·X31 제거 (33→31개 변수), GT도 행·열 제거 후 순서 정렬
데이터 출처
CIPCaD-Bench 공개 CSV와 byte 동일 (SHA-256 대조)
시간 순서
benchmark 설명을 근거로 행 순서 사용 (3분 간격 보고, raw timestamp 대조 없음)
한계
논문 1,500행 vs CSV 1,499행, 원인 미확정 · 임의 보정 없음
Notes: 분산이 0인 X27, X31을 입력과 GT에서 제외했습니다. 이는 두 변수가 공정에서 중요하지 않다는 뜻이 아니라 정상 운전 자료에서 변화가 없었다는 의미입니다.

## Slide 7
연구 모형 설계
연구 모형 설계: 전체 분석 흐름
1
데이터·GT 정렬
2
7개 알고리즘 실행
3
전체 구조 평가
4
Task 선정
5
SCM 구성 검토·설계 확정
6
SCM 계수 학습
7
조작 추천
8
Simulator 평가
9
지표 설명력 비교
완료 / 설계 확정
향후 수행
Notes: 현재는 SCM 계수 학습에 사용할 입력과 설계 규칙을 확정한 단계입니다. 계수 학습과 Simulator 평가는 아직 수행하지 않았습니다.

## Slide 8
연구 모형 설계
Action–Target 후보: 198쌍에서 대표 12개 선정
198
전체 조합
65
GT 방향 경로 존재
12
대표 후보
GT 최단 경로 간선 수
X23→X22
4
X24→X14
6
X25→X6
1
X25→X7
3
X26→X8
1
X26→X13
6
X29→X17
2
X29→X18
2
X29→X19
4
X30→X19
1
X32→X7
2
X32→X9
1
※ 같은 Action 공유 6쌍 · 같은 Target 공유 2쌍 · 경로 포함 4쌍 → 12개를 독립 사례로 취급 불가 (본실험 Task 미확정)
Notes: XMV 9개 × XMEAS 22개 = 198쌍 중 GT에서 방향 경로가 있는 65쌍을 확인했고, 연구자가 변수 유형·공정 구간·경로 길이를 고려해 12개를 선정했습니다. X29→X19에는 제어 과정이 포함되어 실험 시 제어기 확인이 필요합니다.

## Slide 9
연구 모형 설계
SCM 구성 및 학습 설정
모델 설정
Linear Additive SCM + Ridge 회귀 (alpha는 동일 규칙으로 선택)
표준화 값은 학습 자료에서만 계산
그래프 입력 규칙
정적 4종: 방향 확정 간선만 사용, 방향 미정은 제외 (손실 기록)
VarLiNGAM·DYNOTEARS: 원래 시간차 유지, GT로 수정 없음
시간 순서 분할 (행 번호 5–1498)
학습 1,195행 (5–1199)
검증 299행
PCMCI+
계수 학습 보류
(동시 시점 순환)
Notes: 주 분석은 Linear Additive SCM과 Ridge 회귀입니다. PCMCI+는 같은 시점 순환 때문에 단순 Ridge로는 인과계수 식별 근거가 부족해 학습을 보류했습니다. 비선형 SCM은 추가 분석 후보, 반사실 분석은 현재 범위 밖입니다.

## Slide 10
중간 분석 결과
7개 알고리즘의 그래프 구조 복원 성능 비교
Chart: 
| PC-stable | BOSS | DirectLiNGAM | DAGMA | PCMCI+ | VarLiNGAM | DYNOTEARS
Skeleton F1 | 0.36 | 0.328 | 0.22 | 0.267 | 0.321 | 0.175 | 0.162
엄격 Directed F1 | 0.08 | 0.119 | 0.132 | 0.08 | 0.123 | 0.044 | 0.051
Skeleton F1 최고
PC-stable 0.360
엄격 Directed F1 최고
DirectLiNGAM 0.132
엄격 SHD (낮을수록 우수)
PC 39 · BOSS 52 · DAGMA 62
PCMCI+ 63 · DLiNGAM 75
DYNOTEARS 177 · VarLiNGAM 203
Notes: PC-stable은 Skeleton F1이 가장 높고, DirectLiNGAM은 엄격 Directed F1이 가장 높습니다. 연결 유무를 보는지 방향까지 보는지에 따라 최고 알고리즘이 다릅니다. SHD는 연결이 적은 그래프에서 낮게 나올 수 있어 F1과 무작위 그래프 비교를 함께 해석했습니다.

## Slide 11
중간 분석 결과
제어 루프는 찾았지만, 공정 흐름은 찾지 못했다
제어 루프 관련 (10쌍)
7개 알고리즘 모두
무작위 그래프보다 많이 발견
측정값에 따라 제어기가 조작값을 바꾸고, 그 조작이 다시 측정값에 영향
공정 흐름 관련 (18쌍)
어떤 알고리즘도 무작위보다
유의하게 많이 발견하지 못함
원료·열 등의 전달에 따라 공정 변수들이 서로 영향을 주는 관계
엄격 Directed F1이 무작위 그래프보다 유의하게 높은 알고리즘: PC-stable · BOSS · DirectLiNGAM · PCMCI+
Notes: GT 방향 간선 28개를 제어 루프 10쌍과 공정 흐름 18쌍으로 나눠 무작위 그래프와 비교했습니다. 이는 구조 추정 성능에 대한 평가이며 복구·안전 성과는 별도 검증이 필요합니다.

## Slide 12
남은 과제 및 보완 방향
남은 과제 및 보완 방향
1
SCM 계수 학습
정적 4종 + VarLiNGAM·DYNOTEARS. 예측 오차 기록, 실패 원인도 기록. 필요 시 비선형 모델로 보완
2
PCMCI+ 식별 방법 검토
동시 시점 순환의 인과계수 추정을 위한 추가 가정·방법 검토 후 학습 여부 결정
3
Simulator 개입 환경 점검
이상 주입, 조작 적용(XMV 직접 vs setpoint), 우선순위·지속시간, 정상 범위·안전 한계·복구 기준 사전 확정
4
추천 · 평가 · 비교
공통 규칙으로 추천 → Simulator 적용 → Recovery·Safety 평가 → Global vs Task 지표 비교
Notes: 학습 실패 시에도 조건과 원인을 기록합니다. 같은 그래프를 여러 Task에 쓰고 Task들이 경로를 공유하므로 결과를 독립 사례로 취급하지 않으며, 그래프가 7개뿐이라는 제한도 함께 제시합니다.

## Slide 13
추진 일정
추진 일정: 수행 순서
1
SCM 계수 학습·적합 점검
6개 그래프, 오차·실패 원인 기록
2
PCMCI+ 계수 추정 검토
가정·방법 확정 또는 보류 유지
3
Simulator·제어기 확인
Fault 주입, XMV 적용, Target 로그
4
복구·안전 기준 및 Task 확정
정상 범위·안전 한계·성공 기준
5
조작 추천·Simulator 평가
공통 조건에서 성과·실패 사례 기록
6
Global vs Task 지표 비교
의존성·적은 그래프 수 고려
Notes: 승인된 실제 날짜별 일정이 없어 수행 순서와 완료 기준으로 제시했습니다.

## Slide 14
중간 점검 요약
완료
데이터·GT 정렬
7개 알고리즘 전체 구조 평가(RQ1)
Task 후보 12개 · SCM 설계 규칙 확정
진행·보류
6개 그래프 SCM 계수 학습 준비
PCMCI+ 식별 방법 검토 필요
미수행
SCM fitting · Simulator 개입
Recovery·Safety 평가
→ 현재 어느 지표가 우월한지 결론 불가
감사합니다 · Q&A
Notes: 현재 결과는 RQ1 중심이며, RQ3의 결론은 SCM 학습과 Simulator 평가 이후에 가능합니다. 질문 받겠습니다.