## Slide 1
PROJECT OVERVIEW
인과구조 품질에 따른
제조 공정 반사실적 개입 추천의 신뢰성 평가
“인과 그래프가 완벽하지 않은 현실에서, Causal Counterfactual을 언제까지 믿을 수 있는가?”
1
인과구조 추정
(Causal Discovery)
2
구조식 구성
(SCM)
3
가상 개입 추천
(Counterfactual)
4
공정 검증
(TEP Simulator)
5
신뢰성 기준
(Decision Guideline)
정창민 · 황주희 · 오성민

## Slide 2
01. WHY
왜 “불량 예측”만으로는 부족한가?
현장에서 필요한 것은 예측 결과보다 “무엇을 어떻게 바꿀지”에 대한 처방이다.
기존 제조 AI
“이번 공정은
불량일 가능성이 높습니다.”
Prediction
• 불량 여부 예측
• 중요 변수 탐색
• 설명 가능한 AI (SHAP)
우리가 풀고 싶은 문제
“그래서 어떤 공정 변수를
얼마나 바꿔야 정상으로 돌아오는가?”
Action Recommendation
예측(Prediction) → 설명(Explanation) →
실행 가능한 개입(Action)
핵심 전환
“무슨 일이 일어날까?”에서 “무엇을 바꾸면 될까?”로

## Slide 3
02. CORE CONCEPT
핵심 개념 3단계: 구조를 찾고 → 식으로 만들고 → 가상 개입한다
1
인과구조 추정
(Causal Discovery)
PC · DirectLiNGAM · PCMCI+ 등을 이용해
변수 사이의 원인→결과 방향을 추정
Valve → Pressure → Temperature
2
구조적 인과모형
(SCM)
인과관계를 계산 가능한 구조방정식으로 표현
Pressure = 2×Valve + 5 + U
3
반사실적 추론
(Counterfactual)
“그때 조작변수를 다르게 했더라면?”을
현재 공정 상태 기준으로 계산
Valve 10→8 ⇒ Quality 변화
※ SCM은 “설명력”을 붙이는 단계라기보다, 각 변수가 부모 변수들에 의해 어떻게 생성되는지 수식화하는 단계

## Slide 4
03. DATA ENVIRONMENT
TEP를 이해하면 실험 구조가 보인다
Tennessee Eastman Process = 화학공정을 컴퓨터 안에 구현한 가상 공장(시뮬레이터)
목표값
(Setpoint)
제어기
(Controller)
조작변수
(XMV)
실제 공정
(Process)
센서값
(Measurement)
닫힌고리 제어 (Closed-loop): 센서값을 계속 확인하며 제어기가 XMV를 자동 보정
Fault
공정을 비정상 상태로 만드는 이상 상황
XMV
밸브 개도·냉각수 유량 등 실제로 움직이는 조작변수
Setpoint
제어기가 맞추려고 하는 목표값
Closed-loop
현재 상태를 보고 XMV를 계속 자동 조정하는 구조

## Slide 5
04. EXPERIMENT PRECONDITION
실험 전 반드시 정해야 할 두 가지
여기를 건너뛰면 SCM과 Counterfactual 정의 자체가 흔들린다.
① 무엇을 개입할 것인가?
밸브 개도(XMV) 직접 개입
do(XMV = 40%)
제어기가 다시 보상할 수 있음
→ “내 개입 + 제어기 반응”이 관측됨
vs
목표값(Setpoint) 개입
do(Setpoint = 95)
제어기 자체가 새 목표값을 향해 작동
→ Closed-loop 구조와 더 자연스럽게 연결
→ 무엇을 선택하느냐에 따라 Causal Graph의 노드와 SCM 구조가 달라짐
② 어떤 Fault를 평가할 것인가?
복구 가능성 선별 (Recoverability Screening)
Recoverable
허용된 조작으로 정상 복귀 가능
Partially Recoverable
일부 조건에서만 복구
Non-Recoverable
현재 action space로 복구 불가
본실험은 “복구 가능한 Fault” 중심으로 구성

## Slide 6
05. RESEARCH QUESTIONS
피드백 후 프로젝트의 핵심 연구 질문
주인공은 “Causal CF가 더 좋은가?”가 아니라 “언제 믿을 수 있는가?”
RQ1 · Baseline
동일한 조작 가능성·범위 제약 하에서
Causal CF와 제약형 DiCE(Constrained DiCE)의 복구 성능은 다른가?
Sanity Check
RQ2 · MAIN
추정된 인과 그래프의 품질이
Causal CF의 실제 개입 성능에 어떤 영향을 미치는가?
핵심 연구 질문
RQ3 · KILLING POINT
전체 그래프 정확도(Global F1)와
핵심 개입 경로 정확도 중 무엇이 추천 성능을 더 잘 설명하는가?
새로운 평가 관점

## Slide 7
06. KEY IDEA
왜 Global F1만 보면 안 되는가?
같은 전체 정확도라도 “어디가 틀렸는지”에 따라 Counterfactual 성능은 달라질 수 있다.
Graph A · 전체 F1 높음
핵심 개입 경로가 끊김
XMV
Pressure
Temp
Quality
주변 간선은 대부분 맞아도
핵심 경로 1개 오류가 추천에 치명적일 수 있음
Graph B · 전체 F1 낮음
핵심 개입 경로는 정확
XMV
Pressure
Temp
Quality
주변 구조는 덜 맞아도
실제 개입→결과 경로가 살아 있으면 추천은 잘 될 수 있음
가설: Counterfactual 의사결정에서는 “전체 F1”보다 “개입 경로 정확도”가 더 중요할 수 있다.

## Slide 8
07. EXPERIMENT DESIGN
실험은 이렇게 흘러간다
추정 그래프를 만들고 → SCM/CF를 구성하고 → TEP Simulator에서 독립적으로 채점한다.
1
TEP 데이터
정상·Fault 데이터
2
인과구조 추정
PC · LiNGAM · PCMCI+
3
그래프 품질 평가
F1 · SHD · Path Accuracy
4
SCM + CF
Causal CF 생성
5
비교 방법
Constrained DiCE
6
TEP Simulator
실제 공정 반응 검증
최종 분석: Graph Quality ↔ Counterfactual Performance

## Slide 9
08. EVALUATION
무엇을 “좋은 추천”이라고 볼 것인가?
자기 모델이 자기 자신을 채점하지 않고, 시뮬레이터에서 직접 관측되는 결과를 사용한다.
정상 복구율
(Recovery Rate)
추천 개입 후 정상 상태로 안정적으로 복귀한 비율
변경량
(Proximity)
기존 운전조건에서 얼마나 적게 바꿨는가
변경 변수 수
(Sparsity)
몇 개의 조작변수만 건드렸는가
제약 위반률
(Constraint Violation)
장비 운전 한계·안전 범위를 넘었는가
알람/중단
(Alarm · Shutdown)
2차 부작용이나 공정 중단이 발생했는가
지표끼리 충돌할 수 있으므로 단일 점수 대신 “파레토 전선(Pareto Frontier)”으로 trade-off를 비교

## Slide 10
09. EXPECTED OUTCOME
결과가 어떻게 나와도 연구가 끝난다
핵심은 “어떤 인과정보가 정확해야 CF를 믿을 수 있는가?”에 대한 가이드라인을 만드는 것.
A
Global F1과 CF 성능이 함께 상승
전체 인과구조 품질이 추천 신뢰성을 설명
→ F1 기반 사용 임계값 제시 가능
B
Path Accuracy가 더 강하게 설명
전체 그래프보다 개입 경로 정확도가 중요
→ “핵심 경로 중심 평가” 제안
C
둘 다 설명력이 낮음
구조 정확도 외에 함수 계수·동역학이 중요
→ 후속 연구 방향 제시
최종 산출물
“불완전한 인과구조 하에서 Causal Counterfactual을 언제 신뢰할 수 있는가?”에 대한 제조 현장 의사결정 가이드라인
한 줄 요약
Causal Discovery의 정확도 자체보다, “의사결정에 필요한 인과정보가 정확한가?”를 묻는 프로젝트